## Slide 1: Projet développement d’un « Engine Control Unit (ECU) »
Présenté et soutenu par Bastien DELAUNAY et Alexandre MINGANT
ENSTA Bretagne – Promotion FIPA SE 2024

## Slide 2: Sommaire
1 – Présentation du projet
Contexte et des objectifs
Fonctionnement d’un moteur essence 4 temps
Les capteurs et les actionneurs
2 – Etat d’avancement
Monitoring du calculateur depuis un PC
Mise en œuvre d’un banc de test de simulation
Schématique et routage de la carte
3 – Orientations à mener pour la finalisation du projet
Etude de l’architecture ARM du STM32
Programmation du microcontrôleur STM32
Interface entre la carte et les servitudes
Gestion moteur

## Slide 3: 1 – Présentation du projet
Contexte et objectifs
1. Acquérir une compréhension approfondie du fonctionnement d'un moteur thermique essence.
2. Approfondir la connaissance du fonctionnement d'une gestion moteur programmée et d’un calculateur moteur.
3. Concevoir et assembler notre propre calculateur moteur en utilisant un microcontrôleur de type STM32.
4. Élaborer le programme de gestion moteur pour le calculateur.
5. Développer un logiciel PC permettant le suivi en temps réel et la modification des données de l’ECU (Engine Control Unit).
6. Effectuer des tests approfondis du calculateur pour garantir son bon fonctionnement et son adaptation aux besoins du projet.
7. Utiliser GitHub comme plateforme de gestion de projet, favorisant la collaboration, la traçabilité et la gestion des versions.
8. Réaliser autant de ces tâches que possible dans une période de six mois, en respectant des jalons spécifiques pour garantir une progression efficace.

## Slide 4: 1 – Présentation du projet
Fonctionnement d’un moteur essence 4 temps
Etape 1 :
L’admission
Etape 2 :
La compression
Etape 4 :
L’échappement
Etape 3 :
La détente
(ou explosion)
Notes: Etape 1 : L'admission Durant l'admission, la soupape d'échappement est fermée et la soupape d'admission est ouverte. Le piston descend donc créer une dépression permettant d'aspirer le mélange air/essence venant du carburateur. Etape 2 : La compression A cette étape, les deux soupapes sont fermées rendant la culasse hermétique. Le piston remonte et comprime le mélange air/essence. Cette simple compression va élever le mélange carburé à une température de 300°C environ. Si la température s'élève encore de 100°C supplémentaire, le mélange risque de s'enflammer spontanément. C'est ce qu'on appelle l'auto-allumage. Etape 3 : La détente (ou explosion) Le piston arrivé à son point le plus haut, une étincelle jaillit entre les électrodes de la bougie provoquant l'inflammation des gaz. Il en résulte une élévation de la pression et de la température poussant alors le piston qui redescend alors vers son point le plus bas. Lorsque que le piston arrive à ce point, les deux soupapes sont encore fermées. Etape 4 : L'échappement La soupape d'échappement s'ouvre et le piston en remontant va pousser devant lui les gaz brulés qui s'échappent par ce seul orifice.

## Slide 5: 1 – Présentation du projet
Les capteurs et actionneurs
Calculateur
Sonde Lambda
Vanne papillon
d’admission d’air
Capteur de
température d’air
à l’admission
Capteur PMH
Bobine
d’allumage +
bougie
Injecteur
Vanne papillon
d’admission d’air
Moteur
Capteurs
Actionneurs
Notes: Capteurs
Lambda (capteur oxygène positionné en sortie du moteur, permet de savoir si la combustion est riche ou pauvre)
Position du papillon (permet de connaitre le debit d'air en entrée du moteur)
Sonde de température d'air (Positionné en admission du moteur, permet de réglé l'allumage + injection)
Roue phonique + capteur induction/aimant (Faire recherche sur le sujet, permet l'avance à l'allumage et faire d'autres choses, positionné sur volant moteur et/ou arbre à cam)
Actionneurs
Bobine d'allumage (Permet de réaliser la combustion, 2 type existant : - transistor interne et transistor externe)
Injecteur (Permet d'injecter du carburant pour la combustion, le débit est gérer grace à un temps d'injection et une carto)
Papillon d'amission d'air (facultatif mais permet de gérer le débit d'air en entré du moteur selon l'enfoncement de la pédale d'accélaration + demande de puissance)

## Slide 6: 2 – Etat d’avancement
Monitoring du calculateur depuis un PC
  Communication
ECU
PC
Liaison série
Avec UART
User
Moteur

## Slide 7: 2 – Etat d’avancement
Monitoring du calculateur depuis un PC
  Interface utilisateur
Views
Utilisateur
Controler
Model
Communication

## Slide 8: 2 – Etat d’avancement
Mise en œuvre d’un banc de test de simulation

## Slide 9: 2 – Etat d’avancement
Schématique et routage de la carte