## Slide 1: Développement d’une Unité de Contrôle Moteur (ECU)
1
Présenté et soutenu par Bastien DELAUNAY et Alexandre MINGANT
ENSTA Bretagne – Promotion FIPA SE 2024

## Slide 2: Sommaire
2
1 – Présentation du projet
Contexte et objectifs
Fonctionnement d’un moteur essence 4 temps
Les périphériques moteurs
2 – Développements
Unité de Contrôle Moteur (ECU)
Monitoring PC
Gestion moteur
3 – Orientations à mener pour la finalisation du projet
Programmation(s)
Essais sur maquette
Essais réels
Optimisation(s)

## Slide 3: 1 – Présentation du projet
3
Contexte et objectifs
Concevoir et Assembler un Calculateur Moteur :
  Acquérir une compréhension approfondie du moteur thermique essence.
  Concevoir et assembler un calculateur moteur utilisant un microcontrôleur STM32.
Développer et Tester un programme de Gestion Moteur :
  Élaborer le programme de gestion moteur pour le calculateur.
  Effectuer des tests approfondis pour garantir le bon fonctionnement et l'adaptation aux besoins du projet.
Développer et Tester un outil de monitoring PC:
  Développer un logiciel PC permettant le suivi en temps réel et la modification des données du calculateur.

## Slide 4: 1 – Présentation du projet
4
Fonctionnement d’un moteur essence 4 temps
Etape 1 :
L’admission
Etape 2 :
La compression
Etape 4 :
L’échappement
Etape 3 :
La détente
(ou explosion)
Notes: Etape 1 : L'admission Durant l'admission, la soupape d'échappement est fermée et la soupape d'admission est ouverte. Le piston descend donc créer une dépression permettant d'aspirer le mélange air/essence venant du carburateur. Etape 2 : La compression A cette étape, les deux soupapes sont fermées rendant la culasse hermétique. Le piston remonte et comprime le mélange air/essence. Cette simple compression va élever le mélange carburé à une température de 300°C environ. Si la température s'élève encore de 100°C supplémentaire, le mélange risque de s'enflammer spontanément. C'est ce qu'on appelle l'auto-allumage. Etape 3 : La détente (ou explosion) Le piston arrivé à son point le plus haut, une étincelle jaillit entre les électrodes de la bougie provoquant l'inflammation des gaz. Il en résulte une élévation de la pression et de la température poussant alors le piston qui redescend alors vers son point le plus bas. Lorsque que le piston arrive à ce point, les deux soupapes sont encore fermées. Etape 4 : L'échappement La soupape d'échappement s'ouvre et le piston en remontant va pousser devant lui les gaz brulés qui s'échappent par ce seul orifice.

## Slide 5: 1 – Présentation du projet
5
Les capteurs et actionneurs
Calculateur
Sonde Lambda
Vanne papillon
d’admission d’air
Capteur de
température d’air
à l’admission
Capteur PMH
Bobine
d’allumage +
bougie
Injecteur
Vanne papillon
d’admission d’air
Moteur
Capteurs
Actionneurs
Notes: Capteurs
Lambda (capteur oxygène positionné en sortie du moteur, permet de savoir si la combustion est riche ou pauvre)
Position du papillon (permet de connaitre le debit d'air en entrée du moteur)
Sonde de température d'air (Positionné en admission du moteur, permet de réglé l'allumage + injection)
Roue phonique + capteur induction/aimant (Faire recherche sur le sujet, permet l'avance à l'allumage et faire d'autres choses, positionné sur volant moteur et/ou arbre à cam)
Actionneurs
Bobine d'allumage (Permet de réaliser la combustion, 2 type existant : - transistor interne et transistor externe)
Injecteur (Permet d'injecter du carburant pour la combustion, le débit est gérer grace à un temps d'injection et une carto)
Papillon d'amission d'air (facultatif mais permet de gérer le débit d'air en entré du moteur selon l'enfoncement de la pédale d'accélaration + demande de puissance)

## Slide 6: 2 – Etat d’avancement
6
Unité de Contrôle Moteur (ECU)

## Slide 7: 2 – Etat d’avancement
7
Unité de Contrôle Moteur (ECU)

## Slide 8: 2 – Développements
8
Monitoring PC
  Recherches et analyses
Notes: TunerStudio est un logiciel utilisé pour la configuration et le réglage des systèmes de gestion moteur (ECU) sur les véhicules équipés de moteurs programmables. Il est particulièrement populaire parmi les amateurs de voitures personnalisées et les passionnés de performances automobiles. TunerStudio permet aux utilisateurs de modifier les paramètres du moteur tels que l'avance à l'allumage, le temps d'injection de carburant, le rapport air-carburant, etc., afin d'optimiser les performances du moteur en fonction de diverses conditions de conduite. Ce logiciel est souvent utilisé en conjonction avec des interfaces matérielles telles que MegaSquirt ou d'autres systèmes de gestion moteur programmables.

## Slide 9: 2 – Développements
9
Monitoring PC
  Interface utilisateur
Utilisateur
Views
Controler
Model
GUI (Graphical User Interface)
Langage : Python
Utilisé pour sa flexibilité et sa facilité de mise en œuvre.
Bibliothèque Graphique : Tkinter
Reconnue pour sa simplicité et son efficacité dans la création d'interfaces utilisateur.
Architecture : Modèle MCV
Séparation de la logique métier, le traitement des données et la représentation graphique, favorise la maintenabilité et l'évolutivité du code.
Design Patterns :
Intégration de motifs de conception pour optimiser la réutilisabilité, améliorer la lisibilité et simplifier la maintenance du code.
Notes: Description de l'interface utilisateur (GUI) programmée :
1. **Langage de Programmation :** L'interface a été développée en utilisant Python, tirant parti de sa flexibilité et de sa simplicité de mise en œuvre.
2. **Bibliothèque Graphique :** Pour la création de l'interface graphique, nous avons opté pour tkinter, une bibliothèque intégrée à Python, reconnue pour sa facilité d'utilisation et son efficacité dans la conception d'interfaces utilisateur.
3. **Architecture Modèle-Contrôleur-Vue (MCV) :** La structure de l'interface suit le modèle MCV, séparant clairement la logique métier (Modèle), le traitement des données (Contrôleur) et la représentation graphique (Vue). Cette approche favorise la maintenabilité et l'évolutivité du code.
4. **Utilisation de Design Patterns :** Dans le cadre du développement, nous avons intégré des motifs de conception (design patterns) afin d'optimiser la réutilisabilité du code, d'améliorer la lisibilité et de simplifier la maintenance.
5. **Démonstration :** Pour illustrer les fonctionnalités de l'interface, une démonstration sera présentée, mettant en avant la convivialité de la conception, la fluidité des interactions et la clarté des informations affichées.
Ces choix techniques et conceptuels visent à garantir une expérience utilisateur optimale tout en assurant la robustesse et la flexibilité du système.

## Slide 10: 2 – Développements
10
Monitoring PC
  Communication
Liaison série UART
Utilisateur
PC
Calculateur
moteur
Périphériques
moteur

## Slide 11: 2 – Développements
11
Monitoring PC
  Rendu

## Slide 12: 2 – Développements
12
Gestion moteur
  Recherche/Analyse
26 fichiers de codes
88 fichiers de codes

## Slide 13: 2 – Développements
13
Gestion moteur
  Structure et ordonnancement
Main
Gestion des communications
Initialisations
Lecture des capteurs
Vérification angle du vilebrequin
Récupération de la valeur de volume efficace
Vérification de synchronisation du vilebrequin
Programmation durée + avance de l’injection
Programmation de l’avance à l’allumage

## Slide 14: 3 – Orientations à mener pour la finalisation du projet
14
Etude de l’architecture ARM du STM32
Microcontrôleur STM32F407VET6:
  Basé sur le noyau Arm Cortex-M4 avec une fréquence de travail de 168 MHz.
  Unité de calcul en virgule flottante (FPU) et instructions de traitement du signal numérique (DSP).
Mémoire:
  512 Ko de mémoire Flash pour le stockage du programme.
  192 + 4 Ko de SRAM pour le stockage temporaire des données.
Interfaces et Connectivité:
  USB, UART, I2C, SPI, CAN, Ethernet, Sorties PWM, Entrées analogiques (ADC), Comparateurs analogiques, GPIO, Connecteurs LCD, Broches capteurs

## Slide 15: 3 – Orientations à mener pour la finalisation du projet
15
Etude de l’architecture ARM du STM32
3 – Orientations à mener pour la finalisation du projet
Programmation(s)
Essais sur maquette
Essais réels (parler données réel recup sur vehicule)
Optimisation(s)

## Slide 16: 3 – Orientations à mener pour la finalisation du projet
16

## Slide 17: CONCLUSION
17